# Техническа спецификация (пълно описание предмета на поръчката)

1. Предмет на обществената поръчка:

„Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”;

## Подобект 1: „Вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”

Обектът е с местонахождение УПИ I 5095 – За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе, идентификатор 63427.2.4790 по кадастралната карта на гр. Русе.

2. Технически условия за изпълнение на поръчката

## Предвижда се изпълнение на вътрешно преустройство на втори етаж от двуетажна сграда, разположена в дясно от главния вход на Градски стадион – Русе, включващо обособяване на съблекални и изграждане на самостоятелен вход към тях.

За обекта е издадено разрешение за строеж  №111/25.03.2013 год. от главния архитект на Община Русе, въз основа на одобрени технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Строителни конструкции, Геодезия, Електрическа, ВиК, Енергийна ефективност, ПБЗ и сметна документация.

Инвестиционният проект и сметната документация се намират в Община Русе, Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” ул. „Олимпи Панов” № 6, ет. 1, ст.  №11.

3. Ориентировъчна стойност на поръчката - общият финансов ресурс необходим за изпълнение на поръчката е в размер на 157 000,00 лв. (сто петдесет и седем хиляди лева и 00 ст.) без ДДС или 188 400,00 лв. (сто осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева и 00 ст.) с ДДС.

4. Срок за изпълнение: по предложение на участника но не по – дълъг от 20 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

5. Квалификационни изисквания към кандидатите - Участникът да притежава опит при изпълнение на строителство или ремонт с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от подаване на офертата, строителство или ремонт на 1 /един/ обект сходен с предмета на настоящата поръчка.

Под „строителство или ремонт на обекти сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство или ремонт в областта на изпълнение на основни обновявания, основни ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващи строежи с обществено обслужващо предназначение.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника през последните 5 (пет) години строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката и удостоверение за добро изпълнение,  с дата и подпис на издателя и данни за контакт, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или  посочване на публичен регистър, в който се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените СМР.

Изпълнителят да е член на Камарата на строителите в България,  да бъде вписан в централния професионален регистър на строителите в България и да бъде регистриран за изпълнение на обекти четвърта категория съгласно ЗУТ и притежава четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда / съгласно ЗКС за изпълнението на обекта. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008; Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; Заверено копие от сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни такива, с обхват на дейностите по предмета на поръчката.

Изпълнителят да посочи ръководител за изпълнение на обекта – име, с квалификация строителен инженер магистър.

При сключване на договора избраният изпълнител да представи заверено от него копие от валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника по член 171 ал.1, т.1 от ЗУТ за строителство.

6. Начин за образуване на предлаганата цена

Кандидатите да представят количествено-стойностна сметка за видовете СМР. В единичните цени да се включат всички операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на даден вид СМР, същите ще се извършват за сметка на Изпълнителя. Всички непредвидени разходи са за сметка на Изпълнителя.

7. Начин на плащане:

1. По банков път, авансово плащане в размер на 40% (четиридесет процента) без ДДС от общата цена за изпълнение на СМР посочена от участника, в срок от 10 /десет/ работни дни, след представяне на подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (приложение № 2) към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

2. По банков път, окончателно плащане в размер на разликата между общата цена за изпълнение на СМР посочена от участника и стойността на полученото авансово възнаграждение, в срок от 10 /десет/ работни дни, след представяне на подписан протокол за приемане на действително изпълнени СМР (бивш акт обр.19), данъчна фактура в размер на съответното плащане и подписан без забележки констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

8. Изисквания за качество

1. Да се спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

2. Използване на традиционни ефективни технологии, гарантиращи качество на  изпълнение на обекта.

3. Качеството на влаганите материали и изделия ще се доказва с декларация за съответствие от производител или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

9. Критерии за оценка на предложението и определяне на тежестта им в комплексната оценка

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

1.	Показател „Предлагана цена” (ПЦ)

2.	Показател – „Техническо предложение” (ТП)

Комплексна оценка (КО) = ПЦ+ ТП

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100т.

Показател „Предлагана цена” (ПЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ПЦ=  --------   х 50, където

Рn

„50”  са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС).

Показател – „Техническо предложение” (ТП)

Максимален брой точки по този показател - 50 т.

ТП = П1

Работна програма П1

Максимален брой точки - 50 т.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

Точките от показател „Техническото предложение”(ТП) - елемент „Работна програма” П1 ще бъдат присъждани от всеки член на оценителната комисия по следния начин:

Организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката - в тази част от офертата всеки Участник следва да опише организацията за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, дейности по завършване на обектите и подготовка за въвеждане в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност или едновременност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. В тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на техническите преимущества на своето предложение, както и описание на начина на изпълнение СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между специалистите в екипа, реализиращ обекта; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и координация както между специалистите в екипа, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес по начин, гарантиращ  качественото и навременно изпълнение на договора за строителство.

МЕТОД НА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА:

ОЦЕНКА 50 точки – за предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Ясно и подробно е описан начина на изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти.

Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество – проверки и осъществяване на контрол за качество на материали и изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда).

Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности.

Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и координация, както в екипа, реализиращ обекта, така и с Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес.

От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Оценка 50 точки получават предложенията относно тази част от офертата, които напълно отговарят на Техническата спецификация и съдържат технически преимущества относно дейностите съгласно спецификацията спрямо останалите предложения.

ОЦЕНКА 35 точки – за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „Работна програма”, изискванията на възложителя, посочени в указанията и инвестиционните проекти, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат някои несъществени непълноти в предложението, а именно:

Ясно и подробно е описан начина на изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти, но са допуснати някои пропуски или неточности или

Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество – проверки и осъществяване на контрол за качество на материали и изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), но някои от мерките не са достатъчно ясни или

Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, но някои от дейностите не са конкретни.

Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и координация, както в екипа, реализиращ обекта, така и с Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес, но са допуснати някои пропуски или конкретика.  Оценка 35 точки получават  предложенията относно тази част от офертата, които напълно отговарят на Техническата спецификация и не съдържат технически преимущества относнопредлаганитедейностисъгласноспецификациятаспрямоостаналите предложения, както и по-малко добри предложения в сравнение с офертата, оценена с максимален брой точки.

ОЦЕНКА 20 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „Работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но някои от тях не са конкретни или не са подробно изложени.

- Не е конкретен или не е подробно е описан начина на изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти или

- Не са подробно и/или конкретно описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описанието на контрола за качество и/или методите не са конкретно насочени към предмета на поръчката или

- не са подробно описани методите за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и/или процедурите за контрол, взаимодействие и координация между участниците в поръчката и/или подхода е неясен.  Оценка 20 точки получават предложенията относно тази част от офертата, които напълно отговарят на Техническата спецификация и не съдържат технически преимущества относно предлаганите дейности, съгласно спецификацията спрямо останалите предложения.

Предложения относно изпълнението предмета на поръчката, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва елемента „Работна програма” ще бъдат предложени за отстраняване.