УТВЪРЖДАВАМ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

СЪГЛАСУВАНО:                                                 СЪГЛАСУВАНО:

КОМИСАР ДИМИТЪР ПАВЛОВ                     ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН – РУСЕ                    ДИРЕKТОР НА РИОСВ - РУСЕ

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН

НА „ТОПЛИВО“ АД

2018 г.

Външният aвариeн план е разработен съгласно изискванията на чл. 18 от „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

. Външният aвариeн план на складово стопанство „Топливо“ АД  е разработен с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда чрез:

1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото.

2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии.

3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора.

4. Осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

Информация за обекта

Площадката на Складовото стопанство  за втечнен нефтен газ  на “Топливо” АД – Русе е разположена в Източната промишлена зона на гр. Русе в имот № ІІ -33, 65 ПП, при граници:

изток – Трансстрой – Русе;

запад – Складова база на „Топливо“ АД за строителни материали  – Русе;

север – жп – линия;

юг – ул.”Потсдам”.

Общата площ на терена е 55 000 m2. Съоръженията за съхранение на газ пропан-бутан  се намира в  южната част на имота. Към същия имот има и нефункциониращо складово съоръжение за дизелово гориво.

В южна посока в близост до Складовото стопанство  за втечнен нефтен газ  на “Топливо” АД – Русе са разположени   съседни производствени фирми и сгради с масово пребиваване на хора, като: МОЛ Русе, „Мегахим“ АД, „Топ Мен“ ООД, „Аристон С“ ООД.

Най-близките жилищни райони на гр. Русе в близост до складовата база са:

жк „Локомотив” – на около 1500 метра, в северозападна посока, с около 12 до 15 хиляди жители.

жк ”Здравец” – на около 1000 метра, в южна посока, с около 25-30 хиляди жители.

Резервоарен  парк

Състои се от три броя хоризонтални цилиндрични резервоара, с обем 100 m3  всеки, разположени върху бетонови фундаменти в бетонов котлован  и  покрити   с мека пръст (приравнени са към подземни резервоари).  Резервоарите са окомплектовани с необходимата спирателна арматура –  бързодействащи ръчни кранове, дистанционно управляеми кранове, отсекатели, предпазни клапани и контролно измерителна апаратура, необходима за нормалната експлоатация.  Имат влазни люкове.

Съгласно технологичните инструкции, на резервоарите се прави пълен преглед с изпитания за херметичност на 4 години и технически преглед с изпитание на якост и плътност – хидравлична проба на 8 години.

Работното налягане е до 1,6 МРа, а предпазните клапани са регулирани за налягане не по-голямо от 1,1 от работното. По технологичен регламент резервоарите се запълват максимум на 85% от капацитета им.

За обслужването на резервоарите е предвидена метална стълба с площадка

Тръбната разводка на складовото стопанство осигурява връзката между технологичните съоръжения и осигурява извършването на технологичните процеси. Изработена е от безшевни стоманени тръби, снабдена е с необходимата арматура, предпазни и възвратни клапани. Тръбната разводка е открита. Тръбите са минизирани и боядисани двукратно с боя в цвят, съответно изискванията на БДС 5044-73 и Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на ГСИ за втечнени въглеводородни газове.

Всички тръбопроводи са заземени, а фланцовите съединения премостени с гъвкав меден проводник. Челните заварени съединения са подложени на безразрушителен /радиографичен/ контрол от акредитирани лаборатории.

Помпено- компресорна станция

В компресорната станция е монтиран компресорен агрегат за пропан-бутан, тип 601, с дебит Q=108 м³/час, производство на  “BLACKMER”.

С този компресор се извършват следните операции:

1.Разтоварване на ж.п. цистерни и автоцистерни в складови резервоари;

2.Запълване на автоцистерни от складови резервоари;

3.Прехвърляне на втечнен газ между  резервоари;

Помпата за пропан-бутан е  тип CEHA 61-6/5, производство на   “STERLING –SIHI”с дебит Q=30 м³/час  и диференциално налягане P диф.12 bar.

С помпата се извършват следните операции:

1.Разтоварване на ж.п. цистерни  в складови резервоари;

2.Запълване на автоцистерни от складови резервоари;

3.Прехвърляне на втечнен газ между ж.п. цистерни и автоцистерни

ЖП - наливно-изливно устройство

ЖП - наливно-изливното устройство е изградено на жп-коловоз, по който пристигат цистерните, зареждащи базата.  Наливно-изливното устройство е едностранно, състоящо се от наливно-изливен хидрант за обработване на жп- цистерни с долно разтоварване.

Авто- наливно-изливно устройство

Авто-наливно-изливното устройство се състои от един хидрант за зареждане и разтоварване на автоцистерни (газовози).

Всички газовози,   които се обработват, отговарят на изискванията на конвенцията за  международен превоз на опасни товари по шосе ADR .

Опасности, съгласно Доклада за безопасност

Продуктите, които се използват и съхраняват в обекта спадат към категорията  „лесно запалими” и крият опасност от възникване на пожари и взривове, с поражения на хора и материални обекти, а също така и залпово замърсяване на околната среда

Данни за съхранявания продукт

Пропан -бутан

Опасното вещество, което се съхранява в резервоари  в складовата база, е втечнен въглеводороден  газ пропан-бутан. Максимално съхраняваното количество в резервоарите е 300 m3  или 144t, поради регламентираното изискване съоръженията за съхраняване на втечнен  въглеводороден газ (пропан-бутан) да се запълват на 85 % от капацитета им.

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО; Директива 1999/ЕО;   Регламент (ЕО) № 1272/2008 в съответствие с внесените изменения; Регламент  (ЕО) 453/2010год.

Съдържа: Въглеводороди, богати на С3-4, нефтен дестилат

CAS № 68512-91-4

ЕО   № 270-990-9

Регистрационен номер (нотификационен номер) 02-2119654521-43-0000

Индекс № 649-083-00-0

Характеристика на свойствата на газовата смес пропан-бутан

Втечненият  въглеводороден газ се произвежда от нефт и се използува като гориво за моторни  превозни средства,  битови и енергийни нужди. Пропан-бутанът при нормални условия (0 оС и 760 мм живачен стълб) е горима газова смес, без цвят и вкус. При незначителни повишавания на налягането или понижаване на температурата той преминава в течност.  В течно състояние пропан-бутанът е около два пъти по-лек от водата, поради което свободно изплува над нея и създава условия за допълнително изпарение. В газообразно състояние пропан-бутанът е около два пъти по-тежък от въздуха и  при изтичане остава в ниските части на помещенията, като създава   условия за образуване на взривоопасни смеси с въздуха.  При наличие на открит огнеизточник или достатъчно висока температура, тези смеси могат да се взривят. При концентрация от 2 до 9 % обемни, пропан-бутанът, смесен с въздуха може да предизвика взрив.  Достатъчно е да се достигнат взривни концентрации само в долната част на помещението, за да се получи експлозия.

Главните компоненти, участващи в сместа пропан-бутан имат следните физико-химични свойства, показани в Таблица 1.

Таблица 1

| ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА | Пропан | Бутан | Изобутан |
| --- | --- | --- | --- |
| Химична формула | С3Н8 | С4Н10 | С4Н10 |
| Молекулно тегло | 44,10 | 58,12 | 58,12 |
| Втечнено състояние |
| Специфично тегло при 15 оС в кг/м3 | 510 | 580 | 557,3 |
| Температура на топене, оС | - 187,6 | - 138,0 | - 159,6 |
| Температура на кипене, оС | - 42,1 | - 0,5 | -11,7 |
| Калоричност, ккал/кг | 12 030 | 11 840 | 11 820 |
| Относително тегло спрямо водата | 0,50 | 0,58 | 0,56 |
| Количество пари получени от 1 кг газ при О , и 760 мм ж.ст. в м3 | 0,50 | 0,37 | 0,38 |

Име и длъжност на лицата, оправомощени за привеждане в действие на вътрешния авариен план и отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието в случай на авария.

- Стойчо Стойчев – управител складово стопанство – 0887314989; 0898492386

- Добромир Василев – механик промишлено оборудване - 0893226353

Името и длъжността на лицата, отговорни за осъществяване на връзката с компетентните органи за защита при бедствия.

- Стойчо Стойчев – управител складово стопанство – 0887314989; 0898492386

- Добромир Василев – механик промишлено оборудване - 0893226353

1. Име и длъжност на лицето/ата, отговорно/и за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно -  възстановителни работи извън територията на обекта.

-  Пламен Стоилов – кмет на Община Русе – чрез дежурен на ОбщСС -  082 820111

- Спасимир  Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ – Община Русе - чрез дежурен на ОбщСС.

2. Име и длъжност на лицето/ата, упълномощено/и да задейства/т оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.

-  Пламен Стоилов – кмет на Община Русе – чрез дежурен на ОбщСС -  082 820111

- Спасимир  Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ – Община Русе -  чрез дежурен на ОбщСС -  082 820111.

3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране, информиране и процедури за готовност и свикване.

Оповестяването на населението, членовете на  Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия се осъществява от дежурните по Общинския съвет за сигурност и/или от дежурните в Оперативен център (ОЦ) на РДПБЗН – Русе, чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт (DAKS/).

4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта, за прилагане на външния авариен план.

Щаба за изпълнение на общинския план за действие при бедствия се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на Щаба заемат работните си места в пункта за управление на общината. Кмета на общината или упълномощено от него лице запознава състава на Щаба с първичната информация за обстановката на територията на засегнатия обект. Съгласно чл.65, ал1, т.8 от Закона за защита при бедствия със заповед на кмета се определя ръководителят на операции.. Извършва се обмен на информация с оперативния център на РДПБЗН – Русе. При необходимост се активира доброволното формирование на Община Русе.

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система (областните, общинските и обектовите сили и формирования) се извършва от ръководителя на операцията.

Действия, които се правят след анализиране на първоначалната информация и прогнозата за развитие на аварията от ръководителя на операцията и създадения от него щаб:

- Първична оценка на вероятните опасности следствие на аварията  (информацията се подава от ръководителя на екипите на РДПБЗН);

- Определяне границите и посоката на химическото замърсяване около района на складово стопанство  „Топливо”АД - Русе;

- Определяне безопасния периметър и ограничаване на достъпа в зоната на химическо замърсяване – извършва се от силите на  ОД на МВР - Русе;

- Избор на необходимите сили и средства за извършване на ПГ и СД и преценяване необходимостта от включване на екипи от други съставни части на единната спасителна система, включително доброволното формирование на общината;

- Избор  на апаратура за измерване;

- Подготовка на оборудването и екипировката и изясняване на начините и средствата за защита на екипите;

- Инструктаж на екипите;

- Разпореждане за действие на екипите в района на аварията;

- Избор  на маршрутите за придвижване на спасителните екипи;

- Определяне начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;

- Разпореждане за разсредоточаване на ценно имущество и материали, начините за разсредоточаване или защита;

5. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението.

Персоналът се обучава за действия при бедствия и аварии, съобразно характерните такива за община Русе и възможните аварийни ситуации на територията на складовото стопанство и на обектите в близост, чиито последици могат да въздействат и да застрашат живота и здравето на персонала и клиентите на обекта.

Периодично се провеждат тренировки и учения за усвояване на аварийния план за повишаване знанията, практическите умения и на тренираността на персонала и органите за управление за действие при възникване на бедствена ситуация и управление на СНАВР при възникване на бедствена обстановка.

Планираните сили и средства на аварийната група за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ са:

При необходимост от провеждане на аварийно-възстановителни работи извън предприятието /складовото стопанство/, дейностите се изпълняват от Нещатния щаб за координиране и осъществяване на СНАВР.

Групата използва следното оборудване:

-	Прахови пожарогасители 12 кг клас на праха ВС - 11 бр.;

-	Прахови пожарогасители 6 кг клас на праха ВС - 9 бр.;

-	Возима пожарог. количка с прахови пожарогасители, клас на праха ВС - 2 бр. по 100 кг;

-	Пожарогасители на водна основа с вода 9л- 4 бр.

-	Противопожарни одеяла тежък тип -2бр.

При възникване на авария в „Топливо“ АД - Русе, щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия планира използването на сили и средства на единната спасителна система:

5.1. Сили и средства на РДПБЗН Русе ( Първа РСПБЗН, Втора РСПБЗН и ССОД - броя се уточнява в зависимост от конкретната ситуация).

5.2. Сили и средства на ОД на МВР Русе (за отцепване на района).

5.3. Сили и средства на ЦСМП – Русе (реанимобили, линейки).

5.4. Мобилна лабораторна станция за измерване на въздуха на РИОСВ - Русе

  - Сили и средства на ОС на БЧК – Русе;

  - Доброволно формирование на община Русе;

  - При необходимост може да бъдат привлечени сили и техника на юридически лица.

В мястото на аварията се провеждат дейности за спасяване, намаляване и ликвидиране на последиците от промишлената авария, съпроводени с експлозии, пожари, отделяне на опасни химически вещества от изгарянето и разпространението им в атмосферния въздух:

-  гасене на възникнали пожари, следствие на аварията;

-  извеждане или укриване на хората от  зоната на замърсяване;

-  издирване на поразени хора и изнасянето им на безопасно място;

-  оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и откарването им до лечебно заведение – извършва се от екипите на ЦСМП – Русе;

-  постоянен мониторинг на атмосферния въздух за наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над допустимите стойности – осъществяване се от служители на РЗИ и РИОСВ Русе;

- използване на водни завеси за ограничаване разпространението на отровните газове и пари;

-  отстраняване  и депониране на замърсените почви, измиване на замърсени участъци, покрити с твърда настилка;

-  изваждане на загинали хора и извършване на процедури по тяхното разпознаване и информиране на близките им – извършва се от екипи на МВР и Прокуратурата;

- подпомагане разчистването на засегнатата инфраструктура в обекта със специализирана техника;

- събиране на опасните отпадъци от аварията и инцидента, след което собствениците им ги предоставят за унищожаване на юридически лица, които са лицензирани да извършват тази дейност по реда на Закона за управление на отпадъците.

6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието и/или съоръжението извън територията на обекта, включително реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено в доклада за безопасност и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии имащи въздействие върху околната среда,  както и за необходимите неотложни, средно или дългосрочни действия в съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

Складовото  стопанство  на “Топливо” АД  – Русе е съоръжение за приемане, съхраняване и експедиране на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.

Основни технологични процеси:

- приемане на втечнен газ пропан-бутан, доставян с жп. цистерни  и автоцистерни;

- временно съхранение на продукта по начин, гарантиращ максимална безопасност;

- експедиция на пропан-бутан чрез автоцистерни;

-прехвърляне на съхранявания пропан-бутан от един резервоар в друг, когато това е необходимо.

Оповестяване на длъжностните лица от съседните обекти:

- МОЛ – Русе -0882 976 833

- Аристон С ООД – 082846 110

- Бизнес парк – 082 889 289

- ТОП МЕН ООД – 082 822 775

- Мегахим ООД – 082 844 050; 082 817 721

7. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация, отнасяща се до авариятаи какви действия следва да предприеме обществеността и намиращите се в съседство предприятия или обекти (при наличие на такива), които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС, относно вероятността от възникване на ефект на доминото.

При извършената оценка на опасността от т. нар. “домино” ефект на територията на „Топливо” АД е установено, че такъв към настоящия момент не съществува. Същият може да се получи при реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на хранилището за пропан-бутан. В южна посока в близост до Складовото стопанство  за втечнен нефтен газ  на “Топливо” АД – Русе са разположени   съседни производствени фирми и сгради с масово пребиваване на хора, като: МОЛ Русе, „Мегахим“ АД, „Топ Мен“ ООД, „Аристон С“ ООД.

Най-близките жилищни райони на гр. Русе в близост до складовата база са:

жк „Локомотив” – на около 1500 метра, в северозападна посока, с около 12 до 15 хиляди жители.

жк ”Здравец” – на около 1000 метра, в южна посока, с около 25-30 хиляди жители.

8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението с възможни трансгранични последствия.

Няма трансгранично въздействие.

Заключителни разпоредби

Персоналът на обекта задължително, срещу подпис, се запознава със съдържанието на плана

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

| № | ИНСТИТУЦИИ | ТЕЛЕФОН: |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ | 112 |
| 2 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- ОЦ | 082/ 882 358 |
| 3 | РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ | 0889417282 |
| 3 | ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА „ПБНЗ“ | 082/ 882 393; 0888 745 932 дежурен |
| 4 | БЪРЗА ПОМОЩ | 112 |
| 5 | ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН НА ОБЩИНА РУСЕ | 082- 820 111 |
| 6 | ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ“ – ОБЩИНА РУСЕ | 082-834 437 |
| 7 | РПУ РУСЕ | 082-882 433 |
| 8 | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР РУСЕ | 082-882 91 |
| 9 | ДЕЖУРЕН ЕДИНЕН КОМУНИКАЦИОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РУСЕ | 082-832 112 |
| 10 | ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР- РУСЕ | 082 83 49 12 |
| 11 | ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -РУСЕ | 082 82 70 40 |
|  | ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО |  |
| 12 | ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | 02/93 33 555 |
| 13 | НАЧАЛНЕК ОТДЕЛ „БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ” | 02/93 33 544 0889315095 |
| 14 | ИНСПЕКТОР „ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” | 0887727004 |
| 15 | УПРАВИТЕЛ СКЛАДОВА БАЗА - РУСЕ | 0887314989 |
| 16 | СКЛАДОВА БАЗА НА „ТОПЛИВО“ АД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ | 082 841 904; 082 820 232 |
|  | ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪСЕДНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ И СГРАДИ С МАСОВО ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА |  |
| 17 | АРИСТОН С ООД | 082 846 110 |
| 18 | МОЛ РУСЕ | 0882 976 833 |
| 19 | БИЗНЕС ПАРК | 082 889 289 |
| 20 | ТОП МЕН ООД | 082 822 775 |
| 21 | МЕГАХИМ АД | 824 050; 082 817 721 |

Приложения:

1. Схема на обекта;

2. Технологична схема на складова база за пропан-бутан “ТОПЛИВО” АД – Русе;

3. Схема на оповестяване при авария и бедствие;

4. Списък и телефони номера на персонала;

5. Заповед за формиране за нещатен щаб;

6. Схема на оповестяване при авария и бедствие;

7. Схема 2, за оповестяване на съседните обекти при авария;

8. Протокол от проведена консултация с работещите на територията на обекта;

9. Състав на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

10. Сили и средства на Единната спасителна система (ЕСС);

11. Инструкция за действията на дежурния по Общ.СС при авария в „Топливо“ АД.

СЪГЛАСУВАЛ:

Спасимир Димитров – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“

ИЗГОТВИЛ:

Петко Добрев – Началник отдел „Управление при кризи“